## Slide 1
 | パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 | パターン5 | パターン6
 | リモートデスクトップ方式 | 仮想デスク トップ方式 | クラウド型 アプリ方式 | セキュアブラウザ方式 | アプリケーションラッピング方式 | 会社PCの持ち帰り方式
概要 | オフィスにある 端末を遠隔操作 | テレワーク用の仮想端末を遠隔操作 | クラウド上のアプリ ケーションを社内外から利用 | 特別なブラウザを 用いて端末へのデータ保存を制限 | テレワーク端末内へ の保存を不可とする機能を提供 | オフィスの端末を 持ち帰りテレワーク端末として利用
テレワーク 端末に電子データを保存するか？ | 保存しない | 保存しない | どちらも可 | 保存しない | 保存しない | 保存する
オフィスの 端末と同じ環境を利用するか？ | 同じ | テレワーク専用の 環境 | クラウド型アプリ に関しては同じ | ブラウザ経由で 利用するアプリに関しては同じ | テレワーク専用の環境 | 同じ
クラウドサービスを利用するか | しない | しない | する | する | する/しない どちらも可 | する/しない どちらも可
高速インター ネット回線の必要性 | 必須 | 必須 | 望ましい | 望ましい | 望ましい | 不要

## Slide 2
 | IPSec-VPN | SSL-VPN
リモートアクセス端末への 専用ソフトインストール/環境設定 | 必要 環境設定も複雑 （専用ソフトは、IPSec-VPN装置と同一メーカ製品が原則） | 不要 専用ソフトが必要な場合は自動インストール、自動環境設定
リモートアクセス端末機器 | △ 専用ソフトが対応している装置 （パソコンが中心） | ○ パソコン、 携帯電話（WEBブラウザ使用）
コンテンツやサーバーに対する アクセス制御 | △ 難しい | ○ 容易
初期導入コスト | ○ 低い | △ 高い
運用管理コスト | △ 高い | ○ 低い
既存ネットワークへの適用性 | △ NAT（アドレス変換）、ファイアー ウォール越えなどの考慮が必要 | ○ シームレスに導入可能
性能（処理速度・アクセス速度） | ○ SSL-VPNより高速 | △ IPSec-VPNより低速

## Slide 3
 | リバースプロキシ方式 | ポートフォワーディング方式 | L2フォワーディング方式
リモートアクセス端末側構成要素 | WEBブラウザ | WEBブラウザ＋モジュール（WEBからダウンロード、自動インストール） | WEBブラウザ＋モジュール（WEBからダウンロード、自動インストール）
使用可能アプリケーション | △ WEBアプリケーション | ○ 通信中ポート番号が変わるものは使用できない場合あり | ◎ ほとんどのアプリケーションで使用可能
リモートアクセス端末機器 | ○ WEBブラウザが動く端末 | △ モジュールの仕様によって制限 利用時に管理者権限が必要 | △ モジュールの仕様によって制限
用途 | 出張先の端末などから簡単に使いたい。 仕様アプリケーションはWEBメールやWEB型グループウェアなどWEBページ中心 | クライアント端末のOSが様々である。 ある程度の種類のアプリケーションを使いたい | アプリケーションを制限なく使いたい。 使用されるクライアント端末の種類は限られている。

## Slide 4
名前 | 概要 | ログ能力 | 鍵交換 | webUI | 適用先 | 適用難易度 | 
sshportal | 動的にユーザとホストを 構成するBastion サーバーツール | あり | RSA | なし | Gateway Server | 少し 難しい | 導入や使用法などがあまり詳細に記されていない。
sshuttle | 擬似的な簡易VPN | あり | ※VPN | なし | クライアント | 易しい | 専用のサイトが用意されている上に、導入手順が詳細に記されている。
sshpiper | プロキシーのような ソフトウェア | あり | RSA | あり | クライアント | すこし 難しい | 導入や使用法などがあまり詳細に記されていない。

## Slide 5
名前 | 概要 | ログ能力 | key exchange | webUI | 適用先 | 適用難易度 | 
Aker | FreeIPAを利用したBastionサーバーツール | あり | Kerberos チケット | なし | Gateway Server, HostServer, クライアント | 難しい | python2とpython3の依存関係の問題あり。 インストールまでの説明が少ない。
teleport | リモートアクセスするためのセキュリティゲートウェイ | あり | SSL証明書 | あり | Gateway Server, HostServer, クライアント | すこし 難しい | 管理者専用のサイトが用意されており、導入まで丁寧に記載されている
SoftEther VPN | レイヤ２でカプセル化やトンネリングを行う、VPN構築ソフトウェア | あり | 認証 RSA 暗号化 AES、DESなど | なし | Gateway Server, HostServer, クライアント | すこし 易しい | インストールまでのロードマップが用意されている コンピュータネットワークへの深い知識が必要

## Slide 6
Serverのメーカー | Supermicro
Serverのモデル | SYS-5018D-FN4T
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz コア 8コ, スレッド 16コ, 物理CPU 1コ
マザーボード | メーカー：Supermicro 型番：X10SDV-8C-TLN4F
メモリ | 128GB
ストレージ | モデル：ATA SAMSUNG MZ7LM240 (scsi) ハードディスク /dev/sda: 240GB セクタサイズ (論理/物理): 512B/512B ×2
ネットワーク | メーカー：Intel 2x Gigabit Ethernet LAN ports 2x 10GBase-T ports 1x Dedicated IPMI LAN port

## Slide 7
メーカー | FXC株式会社
製品型番 | FXC5210
データ転送速度 | 10/100/100Mbps(CSMA/CD)
イーサネットポート 10BASE-T / 100BASE-TX /1000BASE-T | 8ポート 2SFP(Small Form Factor Pluggable)
総スループット | 14.8Mpps(64byte)
総帯域幅 | 20Gbps
MACアドレス登録数 | 8,000個

## Slide 8
Serverのメーカー | Supermicro
Serverのモデル | SYS-5018D-FN4T
CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz コア 8コ, スレッド 16コ, 物理CPU 1コ
マザーボード | メーカー：Supermicro 型番：X10SDV-8C-TLN4F
メモリ | 128GB
ストレージ | モデル：ATA SAMSUNG MZ7LM240 (scsi) ハードディスク /dev/sda: 240GB セクタサイズ (論理/物理): 512B/512B ×2
ネットワーク | Dual LAN メーカー：Intel Corporation 型番：X552/X557-AT 規格：10GBASE-T メーカー Intel Corporation 型番：I350 Gigabit Network Connection